نحوه راه اندازي در و اجراي اسكن اوليه

- كنترل باكس را در محل خود نصب و سيم موتور و پالس اينكدر را به كنترل باكس وصل نمائيد.

- ترمينال 24 و 23 را جامپر بزنيد.

- ترمينال 20 و 21 را جامپر بزنيد.(یاکلیدتعیین وضعیت را حالت اتوماتیک قرارمی دهیم)

- در را كاملا باز نمائيد.

- پتانسيومترهاي Speed open, speed close , open-time  را روي مقدار دلخواه تنظيم نمائيد.

ماكزيمم           مينيمم

- پتانسيومتر SLT را در جهت عقربه هاي ساعت تا آخر بچرخانبد.

- برق سيستم را وصل كنيد.

در اين حالت بايد منتظر بمانيد. بعد از حدود 5 ثانيه در بايد به آرامي در جهت بسته شدن حركت نمايد.

بعد از بسته شدن كامل- در به صورت اتومات باز و سپس بسته مي شود.

- بعد از بسته شدن كامل در SLT  را در جهت خلاف عقربه هاي ساعت تا آخر بچرخانيد.

- يكبار دكمه تست را بزنيد تا در باز و بسته شود. اكنون در آماده بكار است.

- كانكتور مربوط به قفل و باطري اگر وجود دارند را به برد وصل نمائيد.

- سيم هاي مربوط به چشم داخل و بيرون و مادون قرمز- ريموت و كليد گردان را وصل كنيد.

چند نكته:

- وقتي كاور سيستم باز است و رو به كنترل باكس مي ايستد بايد هنگر لنگه سمت چپ به تسمه پايين و هنگر لنگه سمت راست به تسمه بالا وصل باشد.

- سيم بندي كليد گردان بايد مطابق با نقشه همراه اين دستور نصب باشد( از نقشه چاپ شده روي كنترل باكس استفاده نكنيد.)

- جهت اتصال پروگرامر يا كامپيوتر به پورت PROG حتما بايد ابتدا كانكتور مربوطه به يرق و باطري از برد جدا شود و بعد از اطمينان از اتصال كامل آن به برد برق سيستم وصل شود.

- هنگام عملكرد عادي در- و پتانسيومتر close  روي هر مقدار كه تنظيم شده باشد چند ساعت آخر حركت در- در بايد به آرامي حركت كند در صورتي كه چنين نيست.

A. بهنگام اسكن اوليه در، گير مكانيكي وجود داشته است.

B. اسكن اوليه به درستي انجام نشده است.

براي  رفع مشكل فوق گير مكانيكي را رفع و مراحل 1 تا 11 را دوباره تكرار كنبد.

- در صورتيكه در هنگام راه اندازي اوليه طبق آنچه كه گفته شد در فقط چند سانتي حركت كرده و سپس متوقف مي شود. سيم پالس اينكدر يا قطع است يا بدرستي در سوكت خود قرار ندارد- يا سيم بندي آن اشتباه است.

- در صورتي كه سوكت باطري وصل نباشد و شما سوكت برق را وصل كنيد بايد صداي عملكرد رله را بلافاصله بشنويد. در صورتي كه اينطور نيست با مولتي متر برق ورودي كنترل باكس را چك كنيد بايد حدود 40 V DC باشد، اگر چنين نيست ممكن است فيوز داخل تغذيه سوخته باشد يا سيم ها درست وصل نشده باشد.

- زمان باز ماندن در وقتي با ريموت زمان باز شدن داده شده باشد فقط از طريق كامپيوتر يا پروگرامر قابل تغيير است و پتانسيومترهاي روي كنترل باكس تاثيري در اين مورد ندارند.

نحوه تغيير سرعت باز شدن – سرعت بسته شدن – زمان باز ماندن ( وقتي در فرمان باز شدن را از منابع ديگربغير از ريموت دريافت كرده باشد)

- پتانسيومتر مورد نظر را روي مقدار دلخواه قرار دهيد.( در جهت عقربه هاي ساعت پتانسيومتر زياد و در جهت خلاف عقربه هاي ساعت پتانسيومتر كم مي شود.)

- پتانسيومتر SLT را تا آخر در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

- دكمه تست را بزنيد تا در باز و بسته شود.

- بعد از بسته شدن كامل در SLT را تا آخر در جهت خلاف عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

نكته:

- اگر دكمه تست را نزنيد يا SLT سمت راست چرخانده نشده باشد مقدار جديد در كنترل باكس ذخيره نمي شود.

- اگر پتانسيومتر SLT بعد از پايان كار در خلاف عقربه هاي ساعت تا آخر چرخانده نشود بعد از 5 بار باز و بسته شدن در- در به حالت فول اپن رفته و هيچ كاري ديگر انجام نمي دهد.

باتشکر

احمدی